## Slide 1
Jacques MADIER / Avril 2014
Quels outils pour le projet ?

## Slide 2
Rappel : Le projet en STI2D …
En STI2D
D’une idée
à une solution réaliste
Maquette / Prototype
Une réflexion collective,
animée par le professeur,
structurée autour d’un cahier des charges précis,
qui impose l’utilisation d’outils appropriés, tant pour le professeur que pour les élèves.

## Slide 3
Le recours à des outils connus …
Repère | Fonction | Critère d’appréciation | Niveau de flexibilité
FP1 |  | … | …
 |  | … | .…
FP2 |  | … | …
 |  | … | …
La pieuvre
La bête à cornes
Tableau des fonctions
NFX 50 151
Expression fonctionnelle du besoin et CDCF
Analyse du besoin
Spécification
Phase 1

## Slide 4
Le recours à des outils connus …
Diagramme FAST
S.A.D.T.
Conception préliminaire
Phase 2
Analyse fonctionnelle

## Slide 5
Exemple : Le SOMFY…

## Slide 6
Exemple : Le SOMFY…

## Slide 7
Exemple : Le SOMFY…
FONCTION DE SERVICE | CRITERES D’APPRECIATION | NIVEAU | FLEXIBILITE
FP0 : Créer de l’ombre. | Temps de manoeuvre Degré d’ensoleillement Délais de fonctionnement | 15 secondes pour une toile de 2 mètres 3 minutes 15 minutes | ± 2 secondes ± 2 secondes ± 2 secondes
FP1 : Empêcher la détérioration du store par le vent. | Temps de réaction Seuil de vitesse du vent | Apparition du vent 5 secondes Disparition du vent 15 minutes (km/h) | ± 2 secondes ± 2 secondes
FP2 : Prendre en compte les consignes de l’utilisateur. | Marche manuelle Toutes positions intermédiaires Marche automatique 2 position (ouvert, fermé) | Précision 1 centimètre | 1 seconde
FP3 : Informer l’utilisateur de l’état du fonctionnement. | Signal lumineux mode automatique / manuel Vision de l’alimentation en énergie | 2 voyants | Aucun
FC0 : S'adapter aux supports. | Toutes façades traditionnelles Facilité de montage/démontage | 1 heure | Aucun
FC1 : S'intégrer à l'architecture. | Design et esthétique | Mode | Aucun
FC2 : Résister aux agressions de l'environnement. | Pluie Température Poussières Soleil Air marin | Aucun | Aucun

## Slide 8
Exemple : Le SOMFY…

## Slide 9
Exemple : Le SOMFY…

## Slide 10
Quels outils pour le projet ?
Analyse du besoin Spécification
Phase 1
Conception
préliminaire
Phase 2

## Slide 11
Des outils plus récents, utilisés en enseignement technologique transversal et mobilisables dans l’activité de projet …
Réalisé d’après les travaux de Vincent SEYNHAEVE
Lycée EPID / Dunkerque / Académie de LILLE
http://sysml-gadgeteer.pagesperso-orange.fr/index.htm

## Slide 12
Brainstorming
Organisation des idées
Analyse du besoin
Spécification
Phase 1
Cartes heuristiques
Des outils plus récents …

## Slide 13
Spécification
Phase 1
Des outils plus récents …

## Slide 14
Phase d’utilisation
Spécification
Phase 1
Diagramme de contexte …

## Slide 15
Phase de conception
Analyse du Besoin Spécification
Phase 1
Diagramme de contexte …

## Slide 16
Niveau 0
Spécification
Phase 1
Diagramme des exigences…

## Slide 17
Niveau 1
Spécification
Phase 1
Diagramme des exigences …

## Slide 18
Cas
d’utilisation
Spécification
Phase 1
Diagrammes comportementaux …

## Slide 19
Conception préliminaire
Phase 2
Diagramme de séquence
Diagramme de définition de blocs
Des outils plus récents …

## Slide 20
Conception préliminaire
Phase 2
… Mettre les blocs en évidence
Cartes heuristiques …

## Slide 21
Conception préliminaire
Phase 2
Cartes heuristiques …
…Organiser et répartir les tâches

## Slide 22
Idée, besoin
définition du projet
Restitution
Conception préliminaire
Tests Validation
Maquettage prototypage
Conception détaillée
Synthèse : Les outils du projet …
Besoin
Avant
projet
Projet détaillé
Réalisation
Tests validation
Étude de
faisabilité
Phases
A toutes les étapes du projet, la mise en œuvre d’outils normalisés est une condition « sine qua none » de réussite
Etapes

## Slide 23
Certains outils sont connus et mis en œuvre dans nos formations depuis longtemps….
Méthode APTE
AF
AFT
D’autres, plus récents, sont en cours de développement …
SysML et Ingénierie Systèmes
Synthèse : Les outils du projet …

## Slide 24
Ingénierie Systèmes …
Définition :
        Démarche méthodologique coopérative et interdisciplinaire qui englobe l’ensemble des activités adéquates pour concevoir, développer, faire évoluer et vérifier un ensemble de produits, processus et compétences humaines apportant une solution économique et performante aux besoins des parties prenantes et acceptable par tous.
        Cet ensemble est intégré en un système, dans un contexte de recherche d’équilibre et d’optimisation sur tout son cycle de vie.
Objectifs :
Instaurer des principes généraux de conception,
Les appliquer à la définition des besoins d'un "système pour faire" : dossier de validation
Les appliquer à la définition des besoins : rédaction du cahier des charges
Piloter le projet : la planification

## Slide 25
Ingénierie Systèmes …
Un groupe de pilotage national est en train de se mettre en place.
Des formateurs académiques ont été identifiés et formés.
Au niveau académique, des actions de formations devraient pouvoir être proposées dès l’année prochaine.
Plus d’informations sur :
http://eduscol.education.fr/sti/seminaires/formation-de-formateurs-academiques-sysml
SysML & IS

## Slide 26
Quels que soient les outils retenus, les projets 2015 devront impérativement mobiliser les « outils normalisés » pour présenter, structurer et caractériser le travail à conduire.
Synthèse : Les outils du projet …

## Slide 27
MERCI DE VOTRE ATTENTION